数据参数如下：

| 1. 基本数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | 凯德斯 | PSF 500x500 |
| 数量 | 台 | 1 |
| 用途 |  | 破碎水泥块料、煤块 |
| 出料粒度 | mm | ≤20 |
| 出料能力 | t/h | 400 |
| 2.电机参数 |  |  |
| 电机功率 | KW | 5.5 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 减速机 |  | 国产 |
| 输出转速 | rpm/min | 48 |
| 3. 破碎阀的结构 |  |  |
| 壳体材质 |  | Q235 |
| 叶片材质 |  | NM400 |
| 结构形式 |  | 上进下出 |
| 主轴 | 个 | 1 |
| 法兰厚度 |  | 12mm |
| 叶片厚度 |  | 8-10mm |
| 壳体厚度 |  | 10mm |